Muster-Ausschreibungstexte für Teleskopdübel ejotherm® NTK U,

| Position | Text / Menge und Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | PS-Hartschaumplatten verdübeln mit Schlagdübel mit Teleskopwirkung |
|  | PS-Hartschaumplatten nach DIN EN 13 163 oder nach DIN V 18164-1 - Anwendungsgebiet: WAP - Anwendungstyp: W oder WD - Zugfestigkeit nach DIN EN 1607: mind. 0,08 N/mm² / 80 kPa mittels bauaufsichtlich zugelassenem Schlagdübel, Tellerdurchmesser 60 mm, verdübeln. Oberflächenbündiger Dübeleinbau wird durch Entkopplung des Tellers gewährleistet (Teleskopwirkung). |
|  | Nutzungskategorie / Wandbaustoff: | A: Beton (DLK = 0,20 kN / 0,30 kN) B: Vollziegel (DLK = 0,30 KN) B: Kalksandvollstein (DLK = 0,30 kN) C: Kalksandlochstein (DLK = 0,30 kN) C: Hochlochziegel (DLK = 0,20 kN) |
|  | vorh. Altputz/Ausgleich: | ... mm |
|  | Dämmplattendicke: | ... mm |
|  | Produkte: Lieferant: Hersteller: Zulassung: | Teleskopdübel ejotherm® NTK U … EJOT Baubefestigungen GmbH ETA 07/0026, Z-21.2-1844 |
|  | Verankerungstiefe: | mind. 40 mm |
|  | Dübellänge: | ... mm |
|  | Dübelanzahl bei - Windzone: … - Geländekategorie: … - Gebäudehöhe: … - Lastklasse (DLK/SLK): … | … | St./m² |  |
|  | … | m² | … | … |

| Position | Text / Menge und Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | Mineralwolleplatten (HD) verdübeln mit Schlagdübel mit Teleskopwirkung |
|  | Mineralwolle-Dämmplatten HD (040) nach DIN EN 13 162 oder DIN V 18 165-1 - Anwendungsgebiet: WAP - Anwendungstyp: mind. WD - Zugfestigkeit nach DIN EN 1607: mind. 0,014 N/mm² / 14 kPa Festigkeitsklasse HD mittels bauaufsichtlich zugelassenem Schlagdübel, Tellerdurchmesser 60 mm, verdübeln. Oberflächenbündiger Dübeleinbau wird durch Entkopplung des Tellers gewährleistet (Teleskopwirkung). |
|  | Nutzungskategorie / Wandbaustoff: | A: Beton (DLK = 0,20 kN / 0,30 kN) B: Vollziegel (DLK = 0,30 KN) B: Kalksandvollstein (DLK = 0,30 kN) C: Kalksandlochstein (DLK = 0,30 kN) C: Hochlochziegel (DLK = 0,20 kN) |
|  | vorh. Altputz/Ausgleich: | ... mm |
|  | Dämmplattendicke: | ... mm |
|  | Produkte: Lieferant: Hersteller: Zulassung: | Teleskopdübel ejotherm® NTK U … EJOT Baubefestigungen GmbH ETA 07/0026, Z-21.2-1844 |
|  | Verankerungstiefe: | mind. 40 mm |
|  | Dübellänge: | ... mm |
|  | Dübelanzahl bei - Windzone: … - Geländekategorie: … - Gebäudehöhe: … - Lastklasse (DLK/SLK): … | … | St./m² |  |
|  | … | m² | … | … |